Analyse rapide en lien avec le sud Aveyron, les projets éoliens et de poste de transformateur 400 000 volts  du projet de schéma décennal de développement du réseau (RTE 15 nov 2011)

Mots clefs :

La production loco-régionale* éolienne est directement liée au projet de poste de transformateur 400 000 volts « sud Aveyron » de RTE. Le projet de méga-poste de transformateur est directement lié aux projets locorégionaux éoliens.

* Est du Tarn et sud Aveyron pour la Région Midi-Pyrénées

1- projet de création d’une double ligne Rueyres-La Gaudière (celle qui servira d’exutoire au poste detransfo (de St Victor 12400)

La carte ci-dessous est extraite du « projet de schéma décennal de développement du réseau »  élaboré par RTE et daté du 15 novembre 2011. On y voit dans l’axe de la France une « création de nouvelle ligne à l’étude ».

La seconde carte en dessous met en évidence que cette création de ligne à l’étude de Aurillac à Carcassonne passe de fait exactement le long de la ligne 400 000 volts existante « Rueyres- La Gaudière »., celle qui passe sur la commune de Saint Victor et Melvieu, et de l’Aveyron , du nord au sud. En effet Aurillac est à la ville la plus proche de Rueyres et Carcassonne la ville la plus proche de Lézignan-La Gaudière.

Il ne s’agit pas d’un projet de renforcement (où seuls les câbles sont changés), donc c’est  un projet de création d’une double ligne. RTE se préparerait  à doubler les conducteurs.

2- projet de poste de transformateur 400 000  / 225 000 volts à St victor , près de Millau

1 060 et 1 560 MW de production éolienne, 180 MW de photovoltaique et hydraulique sont attendus en Aveyron Tarn Hérault : il faudrait  un poste de transformation à St Victor sur la lige « Aurillac-Carcassonne » . Voyez ci-dessous l’extrait de la p.94.

Ce projet est téléchargeable :

http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/projet-de-schema-decennal-de-developpement-du-reseau

Extraits du projet de Schéma decennal

p.93 / Développement de l’éolien terrestre

La France possède le deuxième gisement éolien en Europe, …

Le parc éolien terrestre continuera à se développer …. Bien que certains gros projets puissent nécessiter un raccordement direct au réseau de transport (notamment en Champagne

Ardennes), les raccordements des fermes éoliennes continueront de s’opérer essentiellement sur les

réseaux de distribution.

Pour autant, afin de permettre l’évacuation de cette production sur le réseau amont, d’importants

renforcements et adaptations du réseau de transport sont envisagés, plus particulièrement dans le Nord et l’Est de la France ainsi que dans le Sud de l’Aveyron. Ceux-ci contribuent à l’objectif de raccordement de 19 000 MW de production éolienne terrestre d’ici 2020

p.94 / Accueil de production d’énergie renouvelable dans l’Aveyron, le Tarn et l’Hérault

Les Zones de Développement Eolien (ZDE) des territoires du sud de l’Aveyron, de l’est du Tarn, et du nord de l’Hérault représentent entre 1 060 et 1 560 MW de production éolienne. En outre, de l’ordre de 180 MW de photovoltaïque et d’hydraulique sont pressentis sur la zone. La capacité d’accueil du réseau régional existant est limitée à 650 MW, et s’avère inadaptée pour accueillir cette arrivée massive de production qui devrait être confirmé par les SRCAE en cours d’élaboration.

La solution envisagée par RTE par anticipation du S3REnR consiste à exploiter la capacité de la liaison 400 kV entre Carcassonne et Aurillac en créant un poste d’évacuation 400/225 kV à proximité de Saint Victor à

l’ouest de Millau, au coeur d’une étoile 225 kV à six branches, pour collecter et drainer l’énergie des projets d’énergie renouvelables du territoire. Il comprendra deux autotransformateurs de 300 MVA chacun et sera

mis en service en 2016.

P 111 /  en cours

Gaudière - Rueyres 400 kV

Amélioration de la sûreté système, diminution des

coûts de redispatching et contribution aux échanges

d'électricité internationaux dans la zone

Remplacement des conducteurs sur une partie

limitante de 10 km d'une liaison aérienne 400 kV

portant la capacité de transit à 1 300 MVA

En travaux 2012

P 164 / en cours

Le remplacement d’ici à 2012 des conducteurs sur un tronçon limitant le transit de la ligne 400 kV Gaudière

– Rueyres va permettre de porter sa capacité de transit à 1300 MW, ce qui aura pour conséquences de

renforcer la sûreté du système électrique en période de forts échanges internationaux et de diminuer les coûts de redispatching.

Il en est de même pour le changement de conducteurs prévu sur la ligne 400 kV Baixas -Gaudière pour porter la capacité de l’ouvrage à 2 x 2500 MW à 2013.

pour info sur la situation éolienne industrielle et le développement du réseau THT en sud Aveyron-Nord Hérault-Est du Tarn.
NB: l'extrait encadré de la p.94 (Cf. pièce jointe ci-dessus) est le point important dénombrant l'éolien prévu sur la zone géographique ci-dessus et liant cet éolien "ambitieux"(terme annoncé par le SCRAE) au méga poste de tranformation 400 000volts appelé "sud Aveyron" de St Victor.
Le SRCAE étant le document formulant les puissances à produire (et à évacuer), il sert de base au S3REnR qui dimensionnera le réseau.
La Région Midi-Pyrénées fait le choix "ambitieux" de 1600 MW (mégawatt) éoliens. Mais les implantations sont positionnées très principalement ... en sud Aveyron puis Est du Tarn. Ce qui tombe bien car le  réseau THT (tres haute tension) n'est pas très loin... de St Victor et Melvieu.
Le choix (semble t'il soufflé par RTE, conseil technique dans le cadre du SRCAE) privilégie , à l'évidence l'évacuation sur les lignes du "réseau de transport" (THT 400 000 volts de RTE) au détriment d'éolien plus local, moins concentré réparti en Midi-Pyrénées (qui peut se distribuer sur le "réseau de distribution" (tension de 225 000 volts, 63 000 volts, 20 000 volts).
Un rappel: la ligne THT 400 000 volts passant au dessus de St Victor et du sud Aveyron arrive à Lézigan -Corbieres puis part directement au transfo de Baixas porte de l'interconnexion avec l'Espagne

annexe : RTE gère le développement des lignes , produit en se rémunérant  les « certificats d’origine » qui serviront au « marché du Carbone » , Power next

# Text boxes

St Victor