Analyse rapide /projet de schéma décennal de développement du réseau

1- projet de création d’une double ligne Rueyres-La Gaudière

La carte ci-dessous est extraite du « projet de schéma décennal de développement du réseau »  élaboré par RTE et daté du 15 novembre 2011. On y voit dans l’axe de la France une « création de nouvelle ligne à l’étude ».

La seconde carte en dessous met en évidence que cette céation de ligne à l’étude de Aurillac à Carcassonne passe de fait exactement le long de la ligne 400 000 volts existante « Rueyres- La Gaudière »., celle qui passe sur la commune de Saint Victor et Melvieu, et de l’Aveyron , du nord au sud. En effet Aurillac est à la ville la plus proche de Rueyres et Carcassonne la ville la plus proche de Lézignan-La Gaudière.

Il ne s’agit pas d’un projet de renforcement (où seuls les câbles sont changés), donc c’est  un projet de création d’une double ligne. RTE se préparerait  à ajouter une ligne, après avoir demandé la consolidation des pylones pour 2011-2012 (en cours de Rueyres à La Gaudière).

2- projet de poste de transformateur 400 000  / 225 000 volts à St victor , près de Millau

1 060 et 1 560 MW de production éolienne, 180 MW de photovoltaique et hydraulique sont attendus en Aveyron Tarn Hérault : il faudrait  un poste de transformation à St Victor sur la lige « Aurillac-Carcassonne » . Voyez ci-dessous l’extrait de la p.94.

Ce projet est téléchargeable :

http://www.rte-france.com/fr/actualites-dossiers/a-la-une/projet-de-schema-decennal-de-developpement-du-reseau

p.93 / Développement de l’éolien terrestre

La France possède le deuxième gisement éolien en Europe, après la Grande Bretagne. Sa puissance

raccordée de plus de 5 800 MW début 2011 (pour une production de 9,7 TWh) la place en quatrième

position au niveau Européen derrière l’Allemagne, l’Espagne et l’Italie.

Le parc éolien terrestre continuera à se développer au rythme actuel, soit 1 GW / an. Bien que certains

gros projets puissent nécessiter un raccordement direct au réseau de transport (notamment en Champagne

Ardennes), les raccordements des fermes éoliennes continueront de s’opérer essentiellement sur les

réseaux de distribution.

Pour autant, afin de permettre l’évacuation de cette production sur le réseau amont, d’importants

renforcements et adaptations du réseau de transport sont envisagés, plus particulièrement dans le Nord et

l’Est de la France ainsi que dans le Sud de l’Aveyron. Ceux-ci contribuent à l’objectif de raccordement de

19 000 MW de production éolienne terrestre d’ici 2020

p.94 / Accueil de production d’énergie renouvelable dans l’Aveyron, le Tarn et l’Hérault

Les Zones de Développement Eolien (ZDE) des territoires du sud de l’Aveyron, de l’est du Tarn, et du nord

de l’Hérault représentent entre 1 060 et 1 560 MW de production éolienne. En outre, de l’ordre de 180 MW

de photovoltaïque et d’hydraulique sont pressentis sur la zone. La capacité d’accueil du réseau régional

existant est limitée à 650 MW, et s’avère inadaptée pour accueillir cette arrivée massive de production qui

devrait être confirmé par les SRCAE en cours d’élaboration.

La solution envisagée par RTE par anticipation du S3REnR consiste à exploiter la capacité de la liaison 400 kV entre Carcassonne et Aurillac en créant un poste d’évacuation 400/225 kV à proximité de Saint Victor à

l’ouest de Millau, au coeur d’une étoile 225 kV à six branches, pour collecter et drainer l’énergie des projets

d’énergie renouvelables du territoire. Il comprendra deux autotransformateurs de 300 MVA chacun et sera

mis en service en 2016.

P 111 /  en cours

Gaudière - Rueyres 400 kV

Amélioration de la sûreté système, diminution des

coûts de redispatching et contribution aux échanges

d'électricité internationaux dans la zone

Remplacement des conducteurs sur une partie

limitante de 10 km d'une liaison aérienne 400 kV

portant la capacité de transit à 1 300 MVA

En travaux 2012

P 164 / en cours

Le remplacement d’ici à 2012 des conducteurs sur un tronçon limitant le transit de la ligne 400 kV Gaudière

– Rueyres va permettre de porter sa capacité de transit à 1300 MW, ce qui aura pour conséquences de

renforcer la sûreté du système électrique en période de forts échanges internationaux et de diminuer les

coûts de redispatching. Il en est de même pour le changement de conducteurs prévu sur la ligne 400 kV

Baixas -Gaudière pour porter la capacité de l’ouvrage à 2 x 2500 MW à 2013.